## Slide 1: שיפור איכות תמונות באמצעות אלגוריתמי למידה עמוקה
קדוש עמית - 207978412
בהנחיית: ד"ר אדלר אמיר

## Slide 2: מבוא
שיפור איכות תמונות הינו תחום מחקר פעיל ומרכזי עם יישומים אזרחיים וצבאיים, בין היתר עבור מצלמות דיגיטליות, פלאפונים חכמים ועוד.
נדון בשלושה מנגנוני קלקול נפוצים בתהליך רכישת תמונה ותיקונם:
ניקוי רעשים, סופר רזולוציה ושילובם יחד.
היתרון ההנדסי המהותי של מחקר זה הוא יצירת פתרונות "זולים" מאוד חישובית לבעיות מורכבות אלה וכן פתרון גנרי עבור בעיות שונות.

## Slide 3: המערכת – תמונה כללית
תרשים מלבנים כללי של המערכת
ממשק משתמש - GUI

## Slide 4: ניקוי רעשים - מבוא ושלבי עבודה
עקב מנגנונים שונים, כמו למשל רעש הנוצר בחיישן ה- CCD של תהליך הצילום האלקטרוני, העברת התמונה דרך מערכת תקשורת רועשת, וגם הקוונטיזציה של רמות האפור, אנו לא מקבלים את רמות האפור הנכונות והמדויקות בכל מקום.
המודל המקובל לאפיון תהליכים אלו הוא תוספת של אות רעש לאות התמונה. שימוש בלמידה עמוקה לפתרון בעיה זו צפוי להביא לתוצאות טובות בהרבה מהאלגוריתמים הקיימים שלא משתמשים ברשתות נוירונים.
שלבי העבודה:
פתרון המבוסס 81 רשתות סקלריות (לא מנורמלות)
פתרון המבוסס 81 רשתות סקלריות מנורמלות
פתרון המבוסס רשת וקטורית אחת (לא מנורמלת)
פתרון המבוסס רשת וקטורית אחת מנורמלת

## Slide 5: ניקוי רעשים - מערכת מבוססת רשתות סקלריות (לא מנורמלות)
תחילה, ניקוי הרעשים מבוסס על רשתות סקלריות שילמדו את פונקציות הכיווץ עבור כל פס תדר, כלומר רשתות שמקבלות במבואן סקלר ומוציאות במוצאן גם כן סקלר.
תחילה, נמיר את התמונה הרועשת ל-81 "תמונות" בפסי תדר שונים, ע"י התמרת DCT עם פונקציות בסיס בגודל 9x9.
לאחר מכן נתקן את ה"תמונות" בכל פסי התדר באמצעות רשתות נוירונים עמוקות.
לאחר התיקון נתמיר בחזרה את ה"תמונות" בכל פסי התדר למרחב התמונה ונחבר לקבלת התמונה במוצא המערכת.

## Slide 6: הרעיון ליצירת ה-Datasets לאימון הרשתות
כאמור מבוצע אימון של 81 רשתות שונות ולכן ניצור 81 Datasets שונים - Dataset עבור כל פס תדר.
נדמה תמונה רועשת אמיתית:
נרעיש את התמונה ע"י הוספת רעש גאוסי עם תוחלת 0 וסטיית תקן של sigma.
ערכים גדולים מ-255 -> נמיר ל-255.
ערכים קטנים מ-0 -> נמיר ל-0.
נעגל לערכים שלמים בעזרת uint8.
עבור כל רשת ניצור טבלה שבעמודה הראשונה בה מופיע וקטור עמודה גדול של data ובעמודה השנייה שלה מופיע וקטור עמודה גדול של label. כל איבר בוקטור ה-data הוא כניסה לרשת.
label | data
וקטור עמודה שהתקבל מהתמרת התמונה הנקייה ע"י המסנן הרלוונטי. (בגודל מספר הדוגמאות מכל התמונות ב-(Dataset. | וקטור עמודה שהתקבל מהתמרת התמונה הרועשת ע"י המסנן הרלוונטי. (בגודל מספר הדוגמאות מכל התמונות ב-(Dataset.

## Slide 7: ארכיטקטורת הרשתות
רשת סקלרית - מימד הכניסה לרשת הוא 1 (סקלר) וכך גם מימד היציאה מהרשת.
4 שכבות עם 256 פרספקטרונים בכל שכבה.
פונקציית האקטיבציה בכל שכבה היא sigmoid.
האופטימייזר הוא Adam
חישוב ה-loss מתבצע ע"י MSE.
האימון מתבצע ב-5 Epochs.
הערה: כמות הפרספקטרונים באיור לא מייצגת

## Slide 8: ניקוי רעשים - מערכת מבוססת רשתות סקלריות מנורמלות
נרצה לבחון מה ההשפעה של נרמול הערכים בכניסה לכל רשת לטווח [-1,1]. לשם כך, לכל פס תדר אנו מוסיפים מקדם נרמול. זהו בעצם מקדם שנחלק בו לפני הכניסה לרשת ונכפיל בו ביציאה ממנה.
המסנן הראשון הוא פס תדר ה-DC, זהו מסנן שמבצע ממוצע. הממוצע של הרעש הוא בעצם התוחלת, כלומר 0. לכן תיאורטית פס התדר הראשון כלל לא צריך תיקון של הרשת.

## Slide 9: תוצאות ניקוי רעשים ממערכת מבוססת רשתות סקלריות
 | תוצאות מאמר (להשוואה) | adam, 2layers, 256-256, sigmoid | adam, 4layers, 256-256-256-256, sigmoid | SGD, 4layers 256-256-256-256, sigmoid | Normalized, WithH1, adam, 4layers, 256-256-256-256, sigmoid | Normalized, WithoutH1, adam, 4layers, 256-256-256-256, sigmoid
barbara | 29.09 | 24.60 | 26.89 | 13.11 | 27.65 | 27.62
boat | 29.11 | 26.87 | 28.20 | 13.18 | 28.27 | 28.27
fingerprint | 27.15 | 25.48 | 26.94 | 12.43 | 27.00 | 27.01
house | 30.95 | 27.21 | 29.24 | 12.49 | 29.15 | 29.22
lena | 31.02 | 28.16 | 29.24 | 13.39 | 29.34 | 29.37
peppers256 | 29.04 | 26.43 | 27.89 | 13.01 | 27.99 | 28.06
הפרש ממוצע מתוצאות מאמר [1] |  | -2.94 | -1.33 | -16.46 | -1.16 | -1.14

## Slide 10: ניקוי רעשים - מערכת מבוססת רשת וקטורית (לא מנורמלת)
רשת וקטורית כשמה כן היא – רשת שמקבלת בכניסתה וקטור ומוציאה במוצאה גם כן וקטור. הרעיון הוא להחליף את 81 הרשתות הסקלריות לרשת אחת וקטורית.
היתרונות במעבר לרשת וקטורית:
שילוב המידע מכל פסי התדר ברשת אחת
אימון של רשת אחת בלבד – שעות בודדות של אימון לעומת מספר ימים.
קבלת תוצאות במהירות – שניות בודדות לעומת כמה דקות לתמונה.
בזכות הזמן הקצר המערכת הופכת לפרקטית ליישומים הקיימים היום בתחום.

## Slide 11: ארכיטקטורת הרשת
רשת וקטורית - מימד הכניסה לרשת הוא 81 וכך גם מימד היציאה מהרשת.
4 שכבות עם 256 פרספקטרונים בכל שכבה.
פונקציית האקטיבציה בכל שכבה היא sigmoid.
האופטימייזר הוא Adam
חישוב ה-loss מתבצע ע"י MSE.
האימון מתבצע ב-5 Epochs.
הערה: כמות הפרספקטרונים באיור לא מייצגת

## Slide 12: תוצאות ניקוי רעשים ממערכת מבוססת רשת וקטורית
 | תוצאות מאמר (להשוואה) | adam, 4layers, 256-256-256-256, sigmoid | Normalized, adam, 4layers, 256-256-256-256, sigmoid | adam, 6layers, 256-256-256-256-256-256 , sigmoid | adam, 2layers, 1024-512, sigmoid | Normalized, adam, 2layers, 1024-512, sigmoid
barbara | 29.09 | 26.32 | 27.83 | 25.04 | 27.28 | 26.01
boat | 29.11 | 29.22 | 29.35 | 28.93 | 29.30 | 28.51
fingerprint | 27.15 | 27.23 | 27.09 | 27.38 | 27.23 | 26.79
house | 30.95 | 31.40 | 31.37 | 31.22 | 31.24 | 29.74
lena | 31.02 | 31.13 | 31.17 | 31.12 | 31.09 | 29.76
peppers256 | 29.04 | 29.55 | 29.67 | 29.24 | 29.61 | 28.68
הפרש ממוצע מתוצאות מאמר [1] |  | -0.25 | +0.02 | -0.57 | -0.10 | -1.15

## Slide 13: תוצאות ניקוי רעשים עם הרשת הטובה ביותר וסטיות תקן שונות
ההפרש הממוצע מתוצאות המאמר | peppers256 | lena | house | Finger print | boat | barbara | Noise s.t.d
-3.55 | 44.95 | 45.12 | 45.17 | 45.26 | 45.16 | 44.69 | 1
-1.32 | 42.23 | 42.28 | 42.37 | 42.16 | 42.09 | 41.65 | 2
-0.72 | 37.23 | 37.97 | 37.97 | 36.05 | 36.55 | 36.77 | 5
-0.55 | 33.75 | 34.79 | 34.86 | 31.92 | 33.23 | 32.83 | 10
-0.25 | 32.01 | 33.25 | 33.46 | 29.74 | 31.56 | 30.66 | 15
-0.03 | 30.77 | 32.19 | 32.47 | 28.23 | 30.36 | 29.15 | 20
+0.02 | 29.67 | 31.17 | 31.37 | 27.09 | 29.35 | 27.83 | 25

## Slide 14: סופר רזולוציה - מבוא ושלבי עבודה
תחום הסופר רזולוציה נועד על מנת לאפשר לנו לעשות "זום" על תמונות מבלי לאבד מאיכות התמונה. אם תמונה צולמה באיכות גבוהה אפשר לעשות לה "זום" בקלות, אבל במקרה הסטנדרטי, למשל כאשר מסתכלים על מצלמות אבטחה, לא ניתן פשוט לעשות "זום" ולקבל תמונה באיכות טובה.
הרשת שאתכנן משתמשת בטכניקה ללמידת תמונת ההפרש (residual image) - ההפרש בין התמונה ברזולוציה גבוהה לבין התמונה ברזולוציה נמוכה שהוגדלה (upscale) ע"י אינטרפולציית Bicubic.
שלבי העבודה:
תמונות בגודל 100x100, גווני אפור, יחס הגדלה 2
תמונות 510x510, גוונני אפור, יחס הגדלה 2
תמונות 510x510, גווני אפור, יחס הגדלה 3
תמונות 510x510, צבעוני, יחסי הגדלה 2 ו-3

## Slide 15: סופר רזולוציה – פעולת המערכת
תרשים מלבנים לפעולת המערכת
תרשים מלבנים ליצירת ה-Dataset
הקטנה והגדלה

## Slide 16: ארכיטקטורת הרשת
בחלק זה של הפרויקט ביצענו מעבר למישור התמונה, כלומר הכניסה לרשת היא תמונה והיציאה ממנה גם היא תמונה. המעבר למישור התמונה צפוי לספק תוצאות טובות יותר.
פעולת התמרת ה-DCT וההתמרה ההפוכה IDCT מבוצעת כעת בתוך הרשת ולכן נוספו שתי שכבות קונבוציה (בהתחלה ובסוף). שכבות אלה לא מתאמנות כלל.
אך מדוע השכבות באמצע הפכו מ-Dense ל-Conv2D? התשובה בשקף הבא...

## Slide 17: מבנה רב שכבתי במישור התמונה
אנו רוצים להשתמש בדיוק באותו רעיון אשר ביצענו ברשת הוקטורית של ניקוי רעשים (Denoising) - אנו רוצים לעבור על וקטורים בגודל 81 המורכבים מפיקסל אחד מכל פס תדר.
על מנת לבצע זאת נשתמש בקונבולוציה דו ממדית עם גודל מסנן 1X1. הפעלת מסנן כזה שקולה לנוירון אחד שפועל על כל 81 השכבות וסורק את כל הפיקסלים. אם נקצה N מסננים כאלה הדבר שקול ל-N פרספקטרונים. בצורה זו אפשר ליצור מבנה רב שכבתי שזהה למבנה שבנינו ברשת הוקטורית של ניקוי רעשים.
חשוב לציין שאנו מקפידים שהרשת תישאר פשוטה. לאחר שהרשת תלמד את המקדמים אנו פשוט לוקחים אותם ומשתמשים בהם בדיוק באותה צורה כמו ברשת הוקטורית.

## Slide 18: מציאת הרשת הטובה ביותר (לפי מדד PSNR)
לפני בחינת התוצאות נבצע את המעבר לגודל הרצוי שהוא 510x510 (יחס הגדלה 2). נבצע זאת ע"י בניית Dataset חדש של תמונות ואימון מחדש של כל הרשתות שאנו בוחנים.
נבחן: שתי שכבות עם יותר פרספקטרונים, הוספת אקטיבציה של tanh בשכבה האחרונה וכן שינוי של פונקציית האקטיבציה ל-tanh.
 | DIV2K_valid_HR | Urban100 | Manga109 | Flickr1024/Test | שיפור ממוצע
Bicubic | 36.01 | 25.91 | 29.66 | 26.29 | 
adam,4layers,256-256-256-256, relu | 37.96 | 28.81 | 34.68 | 28.44 | 
שיפור ב-dB | 1.95 | 2.90 | 5.02 | 2.15 | 3.01
adam,2layers,1024-512, relu | 38.03 | 28.83 | 34.62 | 28.47 | 
שיפור ב-dB | 2.02 | 2.92 | 4.96 | 2.18 | 3.02
adam,4layers,256-256-256-256, relu+endTanh | 37.93 | 28.88 | 34.52 | 28.47 | 
שיפור ב-dB | 1.92 | 2.97 | 4.86 | 2.18 | 2.98
adam,4layers,256-256-256-256, tanh | 36.97 | 26.93 | 31.66 | 27.20 | 
שיפור ב-dB | 0.96 | 1.02 | 2.00 | 0.91 | 1.22

## Slide 19: מעבר לתמונות צבעוניות ביחסי הגדלה 2 ו-3
על מנת לבצע סופר רזולוציה על תמונה צבעונית עלינו לעבור ממרחב RGB למרחב YCbCr. כאשר עוברים למרחב YCbCr מספיק לבצע את תיקון הרשת רק על ערוץ ה-Y ואילו את ערוצים Cb ו-Cr להעביר פשוט באינטרפולציית Bicubic. המעבר למרחב YCbCr חוסך לנו את השימוש ב-3 רשתות שונות עבור R,G,B בנפרד.

## Slide 20: הצגת התוצאות – סופר רזולוציה
 | DIV2K_ valid_HR | Urban 100 | MANGA 109 | Flickr1024 /Test | שיפור ממוצע
Bicubic | 37.37 | 27.23 | 30.98 | 27.62 | 
Network | 39.23 | 30.11 | 35.97 | 29.74 | 
שיפור ב-dB | 1.86 | 2.88 | 4.99 | 2.12 | 2.96
 | DIV2K_ valid_HR | Urban 100 | MANGA 109 | Flickr1024 /Test | שיפור ממוצע
Bicubic | 34.61 | 24.83 | 27.11 | 25.48 | 
Network | 35.85 | 26.68 | 30.85 | 26.70 | 
שיפור ב-dB | 1.24 | 1.85 | 3.74 | 1.22 | 2.01
תוצאות עבור יחס הגדלה של 2
תוצאות עבור יחס הגדלה של 3
Notes: התמונות הן עבור יחס הגדלה 3

## Slide 21: ניקוי רעשים וסופר רזולוציה (רשת אחת לשתי הפעולות)
במערכות מסוימות יכול לעלות צורך לביצוע ניקוי רעשים וסופר רזולוציה יחד. בחלק זה נבחן שלוש דרכים שונות לביצוע פעולה זו. בחלק הראשון נבצע ניקוי רעשים וסופר רזולוציה באותה הרשת. הערה: ביצירת ה-Dataset את הרעש נוסיף כמובן לתמונה המוקטנת.

## Slide 22: הצגת אלגוריתמים להשוואה - ניקוי רעשים וסופר רזולוציה
על מנת לקבל תמונה רחבה על אופציות שונות לביצוע פעולה של הפחתת רעש וסופר רזולוציה נשווה בין שלושה אלגוריתמים שונים:
1. ניקוי רעשים מהתמונה הרועשת באמצעות הרשת שנלמדה מהחלק הראשון בפרויקט ולאחר מכן ביצוע של אינטרפולציית Bicubic להגדלת התמונה.
2. ניקוי רעשים מהתמונה הרועשת באמצעות הרשת שנלמדה מהחלק הראשון בפרויקט ולאחר מכן הגדלה ע"י Super Resolution עם הרשת מהחלק השני.
3. שימוש ברשת שאנו מאמנים עכשיו שמבצעת גם ניקוי רעשים וגם סופר רזולוציה.

## Slide 23: הצגת התוצאות – סופר רזולוציה
מס' אלגוריתם | DIV2K_ valid_HR | Urban 100 | MANGA 109 | Flickr1024 /Test | ממוצע
1 | 33.07 | 25.26 | 28.54 | 25.69 | 28.14
2 | 33.68 | 27.18 | 31.41 | 27.20 | 29.87
3 | 34.70 | 27.70 | 32.43 | 27.50 | 30.58
מס' אלגוריתם | DIV2K_ valid_HR | Urban 100 | MANGA 109 | Flickr1024 /Test | ממוצע
1 | 31.61 | 24.63 | 27.51 | 25.08 | 27.21
2 | 31.85 | 25.88 | 29.20 | 26.10 | 28.26
3 | 32.78 | 26.53 | 30.32 | 26.47 | 29.03
תוצאות עבור יחס הגדלה 2 וסטיית תקן 5
תוצאות עבור יחס הגדלה 2 וסטיית תקן 10

## Slide 24: סיום
ברצוני להודות לד"ר אדלר אמיר, מנחה הפרויקט, על ההכוונה והתמיכה בתכנון וביצוע הפרויקט. הדרכתך הייתה מקצועית ומעשירה לאורך כל הדרך, למדתי ממך המון גם בעת הפרויקט וגם בקורס המקדים - למידה עמוקה.
תודה נוספת למר משה שדה, מרכז הפרויקטים, על התייעצות והכוונה בתחילת המחקר.